LASTENBOEKTEKSTEN

Beschrijving dakvensters

Ramen, gootstukken en toebehoren voor hellende daken

09-2016

Tuimeldakvensters in hout FT_-V, voor hellende daken

Manuele opening van het  tuimeldakvenster om een centrale as – toepasbaar in een dakhelling van 15 tot 90°.

Scharnieren, met ingebouwde rem houden het venster open in alle posities en laten het venster ook draaien tot 180° voor het reinigen van de buitenbeglazing.

Uitschuifbare grendel gemonteerd in het bovengedeelte van de raamvleugel kan deze dan in de reinigingsstand worden geblokkeerd.

Tevens is het ook mogelijk om het raam in licht geopende toestand te blokkeren voor een snelle verluchting.

Het schrijnwerk  is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden door:

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 2 lagen witte acryl lak RAL 9010

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

❏ Met normaal luchtdebiet, variërend in functie van de breedte van het venster

❏ Met verhoogd debiet, variërend in functie van de breedte van het venster ( 32,4 m³/h aan 2 Pa voor de breedten 78 en 94 cm, 52,2       m³/h aan 2 Pa voor de breedte 114 EN 63,0 m³/h aan 2 Pa voor de breedte 134 cm ).

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een dubbel beglazing met hoge akoestische reductie en zonwerend:

Buitenbeglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,23 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,40 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermisch-isolerend met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 8 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit- Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,97 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,48 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,63 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-2,-4) volgens EN ISO 717-1

Uitzet-tuimeldakvenster in hout naturel FP_-V preSelect®, voor hellende daken

Opening via manuele uitzet op een verhoogde as – toepasbaar in een dakhelling van 15 tot 55°.

Speciaal beslag met ingebouwd veersysteem dit systeem beschikt over een speciaal selectiesysteem waardoor een keuze kan gemaakt worden tussen de twee opeenvolgende openingswijzen : uitzetten en tuimelen. Door de positie van de schuifregelaar te wijzigen in het systeem en nadat de vleugel volledig gesloten wordt veranderd de openingswijze automatisch van uitzet naar tuimel en omgekeerd.

Het venster zet uit tot 35° en kan het buitenglas gereinigd worden door de centrale as te draaien tot 180°.

Ingebouwd slot om de vleugel te blokkeren in de reinigingspositie.

Het schrijnwerk  is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden door:

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 2 lagen witte acryl lak RAL 9010

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

❏ Met normaal luchtdebiet, variërend in functie van de breedte van het venster

❏ Met verhoogd debiet, variërend in functie van de breedte van het venster ( 32,4 m³/h aan 2 Pa voor de breedten 78 en 94 cm, 52,2 m³/h aan 2 Pa voor de breedte 114 EN 63,0 m³/h aan 2 Pa voor de breedte 134 cm ).

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0.70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een dubbel beglazing met hoge akoestische reductie en zonwerend:

Buitenbeglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,23 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,40 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermisch-isolerend met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 8 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,97 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,48 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-2,-4) volgens EN ISO 717-1

Lichttransmissie tv 0,63 volgens EN 410

Tuimeldakvenster in PVC PTP-V, voor hellende daken

Manuele opening van het  tuimeldakvenster om een centrale as – toepasbaar in een dakhelling van 15 tot 90°.

Scharnieren, met ingebouwde rem houden het venster open in alle posities en laten het venster ook draaien tot 180° voor het reinigen van de buitenbeglazing.

Uitschuifbare grendel gemonteerd in het bovengedeelte van de raamvleugel kan deze dan in de reinigingsstand worden geblokkeerd.

Tevens is het ook mogelijk om het raam in licht geopende toestand te blokkeren voor een snelle verluchting.

Het frame is gefabriceerd met geëxtrudeerde profielen in gelast PVC in de 4 hoeken en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde zijn de aluminium profielen gelakt in de Ral kleur 7022.

❏ Wit

❏ Imitatie grenen

❏ Imitatie gouden eik

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

Het dakvenster is voorzien van een isolerende dubbele beglazing:

Buiten beglazing 4 mm in gehard glas met levenslange garantie tegen hagelschade

Glasafstand houder 14 mm dik gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glasbladen met 2 folies PVB - conform norm  NBN S 23-002 ) met coating lage emissiviteit.

Voor het buitenglas levenslange garantie op hagelschade

Veiligheidsglas aan de binnenzijde in veiligheidsglas klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,3 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,51 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,69 volgens EN 410

Akoestische reductie 33 dB (-1,-4) volgens EN ISO 717-1

Elektrisch tuimeldakvenster in hout FT_-V Z-Wave, voor hellende daken

Tuimel opening elektrisch bedienbaar ( kettingmotor ) op centrale as – toepasbaar in een dakhelling tussen 15 en 90°.

Voorzien van de volgende elektrische componenten :

• 1 voedingstransformator 15V DC, voorzien om max. 3 motoren te voeden van 12V DC, met aansluitingskabel op netspanning 230V

• 1 kettingmotor 12V – koers 240 mm

• 1 regenmelder, rechtstreeks aangesloten op de kettingmotor

• 1 afstandsbediening (voor max.10 afzonderlijke groepen van één of meerdere Z-Wave producten)

• 1 kabel voorzien voor de installatie van binnen- en buitentoebehoren

Motor gemonteerd aan de onderzijde op het raamkozijn. Een mechanisme met scharnierpin zorgt ervoor dat men op een eenvoudige manier de ketting kan loskoppelen van de vleugel voor de reiniging van het buitenglas.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het schrijnwerk is vervaardigd uit massief grenen en door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld met en voorzien van 3 dichtingsrubbers om de luchtdichtheid te garanderen de buitenprofielen zijn in gelakt aluminium RAL 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met:

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0.70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een dubbel beglazing met hoge akoestische reductie en zonwerend:

Buitenbeglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,23 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,40 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermisch-isolerend met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 8 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,97 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,48 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-2,-4) volgens EN ISO 717-1

Lichttransmissie tv 0,63 volgens EN 410

Tuimeldakvenster in hout FTT voor hellende daken – versterkt schrijnwerk – voor passieve woningen

Dakvenster met licht verhoogde tuimel as tuimelt boven het midden gedeelte van het dakvenster – toepasbaar in een dakhelling van15° tot 70°.

Scharnieren, met ingebouwde rem tegen wrijving zorgt ervoor dat men bij het kantelen van de vleugel tot 180° gemakkelijk de buitenruit kunnen reinigen.

Met een uitschuifbare grendel gemonteerd in het bovengedeelte van de raamvleugel kan deze dan in de reinigingsstand worden geblokkeerd.

Bediening handgreep met een dubbel slot in twee richtingen gesitueerd ter hoogte van het kader aan de onderzijde.

Het dikker schrijnwerk in massief grenen is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en is voorzien van 5 dichtingen om de luchtdichtheid te garanderen alsook aan de buitenzijde zijn de profielen gelakt in RAL 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met:

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen  witte polyurethaan verf RAL 9010

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing met super thermo-isolerende eigenschappen:

Buiten beglazing van 6mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,80 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,44 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0.59 volgens EN 410

Akoestische reductie 38 dB (-1,-4) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 4-lagige beglazing met super thermo-isolerende eigenschappen:

Buiten beglazing van 4 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,3 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,68 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,43 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0.52 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB (-2,-5) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermo-isolerende met verhoogde akoestische eigenschappen:

Buiten beglazing van 8 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 16 mm gevuld met Argon gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,81 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,48 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0.66 volgens EN 410

Akoestische reductie 40 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Dakvenster met verhoogde tuimelas in hout FY_-V proSky, voor hellende daken

Manuele opening van de tuimeldakvenster om een verhoogde tuimelas - toepasbaar in een dakhelling van 20°tot 65°.

Scharnieren, met ingebouwde rem tegen wrijving zorgt ervoor dat men bij het kantelen van de vleugel tot 160° gemakkelijk de buitenruit  kunnen reinigen.

Het schrijnwerk in massief grenen is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en is voorzien van 5 dichtingen om de luchtdichtheid te garanderen alsook aan de buitenzijde zijn de profielen gelakt in RAL 7022.

Het schrijnwerk is op alle zijden bekleed met :

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,3 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Dakvenster met verhoogde tuimelas en vast element onderaan in hout FDY-V Duet proSky, voor hellende daken

Manuele opening van de tuimeldakvenster om een verhoogde tuimelas en vast element onderaan - toepasbaar in een dakhelling van 25°tot 65°.

Scharnieren, met ingebouwde rem tegen wrijving zorgt ervoor dat men bij het kantelen van de vleugel tot 160° gemakkelijk de buitenruit  kunnen reinigen.

Het schrijnwerk in massief grenen is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en is voorzien van 5 dichtingen om de luchtdichtheid te garanderen alsook aan de buitenzijde zijn de profielen gelakt in RAL 7022.

Het schrijnwerk is op alle zijden bekleed met :

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,3 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Balkondakvenster in hout FGH-V Galeria, voor hellende daken

Dakvenster met bovenste gedeelte uitzetbaar en het onderste gedeelte tuimelend naar voren.

De bovenste vleugel is voorzien van een beslag met ingebouwd veersysteem, deze houdt deze in uitzet positie tot max.45° en is ook voorzien van een speciaal mechanisme die hierbij ook voorziet dat de vleugel 180° kan gedraaid worden voor de reiniging van het buitenglas. Een ingebouwd slot laat toe om de vleugel te blokkeren in de reinigingspositie.

De bovenste vleugel tuimelt naar buiten toe en is automatisch gemobiliseerd in de verticale positie.

Laterale spillen vormen een leuning langs de beide zijden. Toepasbaar in een dakhelling van 35° tot 55°

Het schrijnwerk in massief grenen is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en is voorzien van 5 dichtingen om de luchtdichtheid te garanderen alsook aan de buitenzijde zijn de profielen gelakt in RAL 7022.

Het schrijnwerk is op alle zijden bekleed met:

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Gevelelementen in hout B_, in combinatie met een dakvenster voor hellende daken

Gevelelement die gemonteerd wordt in combinatie met een dakvenster voor hellende daken, toepasbaar in een helling van 15° tot 55°.

Type dakvenster :

❏ Manuele opengaand door een kip en draaisysteem, links opengaand naar binnen toe, bedieningshandgreep met sleutel op rechtse verticale dwarsligger

❏ Manuele opengaand door een kip en draaisysteem, rechts opengaand naar binnen toe, bedieningshandgreep met sleutel op linkse verticale dwarsligger

❏ Manuele opengaand in de neerwaartse richting naar binnen toe, bedieningshandgreep met sleutel op bovenliggende dwarsligger

❏ Vast, geen mogelijkheid om te openen

Het schrijnwerk  is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met :

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 (2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,3 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,51 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 37 dB (-2,-5) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een dubbel beglazing met hoge akoestische reductie en zonwerend:

Buitenbeglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 (2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002) met lage coating emissiviteit-veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A (inbraak vertragend volgens EN 356)

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,3 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,23 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,40 volgens EN 410

Akoestische reductie 37 dB (-2,-5) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermisch-isolerend met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 8 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 (2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002) met lage coating emissiviteit- Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A (inbraak vertragend volgens EN 356)

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,88 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,45 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,63 volgens EN 410

Akoestische reductie 38 dB (-2,-5) volgens EN ISO 717-1

Vast element in hout FX_, voor hellende daken

Vast element in hout.

Geen mogelijkheid om te openen, toepasbaar in een helling van 15° tot 55°

Deze venster is onderaan een verlengde voor het bovenste dakvenster met dezelfde breedte.

Het schrijnwerk in massief grenen is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en is voorzien van 5 dichtingen om de luchtdichtheid te garanderen alsook aan de buitenzijde zijn de profielen gelakt in RAL 7022.

Het schrijnwerk is op alle zijden bekleed met:

❏ 2 lagen kleurloze vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Het vast schrijnwerk in massief grenen hout is voorzien van een 3-voudige luchtdichtheid dichting, klasse 4 volgens EN 12207

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met:

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 (2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A (inbraak vertragend volgens EN 356)

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Tuimeldakvenster in hout FT_-V/C Retro, voor hellende daken

Manuele opening van het  tuimeldakvenster om een centrale as – toepasbaar in een dakhelling van 15 tot 90°.

Scharnieren, met ingebouwde rem houden het venster open in alle posities en laten het venster ook draaien tot 180° voor het reinigen van de buitenbeglazing.

Uitschuifbare grendel gemonteerd in het bovengedeelte van de raamvleugel kan deze dan in de reinigingsstand worden geblokkeerd.

Tevens is het ook mogelijk om het raam in licht geopende toestand te blokkeren voor een snelle verluchting.

Het schrijnwerk  is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 9005.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met :

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

Een verdeellat in RAL 9005 is in het midden verticaal gekleefd op de buitenzijde van het glas en dit om een illusie te geven van een verouderd dakvenster.

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde met filter die bescherming biedt tegen insecten en stof – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

❏ Met normaal luchtdebiet, variërend in functie van de breedte van het venster

❏ Met verhoogd debiet, variërend in functie van de breedte van het venster ( 32,4 m³/h aan 2 Pa voor de breedten 78 en 94 cm, 52,2       m³/h aan 2 Pa voor de breedte 114 EN 63,0 m³/h aan 2 Pa voor de breedte 134 cm ).

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een dubbel beglazing met hoge akoestische reductie en zonwerend :

Buitenbeglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,23 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,40 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

❏ Het venster is voorzien van een 3-lagige beglazing super thermisch-isolerend met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm met Krypton gas

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gelaagd glas

Tussenruimte van 8 mm gevuld met Krypton gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit- Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,97 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,48 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,63 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-2,-4) volgens EN ISO 717-1

Tuimeldakvenster in hout FT_-V REnov, voor hellende daken

Speciaal renovatie dakvenster opengaand met een manuele rotatie op een centrale as – toepasbaar in een hellend dak van 15° tot 90°

Uitschuifbare grendel gemonteerd in het bovengedeelte van de raamvleugel kan deze dan in de reinigingsstand worden geblokkeerd.

Tevens is het ook mogelijk om het raam in licht geopende toestand te blokkeren voor een snelle verluchting.

Het schrijnwerk  is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 4 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met :

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

De groef aan de binnenzijde van het kader voor de binnen afwerking is bij wijze verzet zodanig dat deze overeenstemt met de oude afmetingen van het merk Velux.

Een aanpassing van het bestaande kaderwerk na installatie is niet nodig.

Het geïntegreerd ventilatierooster  (RTO) in de bovenzijde van het kozijn met filter die bescherming biedt tegen insecten en stof – met luchtdebiet variërend in functie van de breedte van het venster.

De handgreep onderaan het venster is zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen voor sluiting alsook twee bijkomend kierstanden voor extra ventilatie.

Het beslag is ook voorzien van inbraak vertragende elementen.

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Dakvenster lateraal opengaand, uitstapvenster in hout FW_, voor hellende daken

Manuele opening op laterale scharnieren –toepasbaar in een helling tussen 15 et 55°.

❏ Naar links (van buiten uit gezien)

❏ Naar rechts (van buiten uit gezien)

Handgreep zeer toegankelijk en eenvoudig te bedienen gepositioneerd op halve hoogte van het venster en naast een sluitfunctie ook twee kierstanden voor bijkomende verluchting.

Een gasdrukveer begrensd de openingshoek van 90°en houdt de vleugel open in die positie.

Het schrijnwerk in massief grenen hout is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 2 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met :

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Rook-en warmteafvoer venster in hout FS_, voor hellende daken

Gemotoriseerd rook-en warmteafvoer dakvenster met onderaan scharnieren openvallend naar buiten toe in een hoek van min. 70°, toepasbaar in een helling van 25° tot 60°.

Dakvenster is voorzien van 2 elektromotoren van 24V met elk een koers van 350 mm die voorzien is om deze aan te sluiten op een brandcentrale. ( bedieningscentrale met batterijen, en breekglas )

Het rook-en warmteafvoer dakvenster beantwoordt aan de criteria van de prestatie norm NBN EN 12101-2-ANB en NBN S21-208-3.

Een attest van conformiteit is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Het schrijnwerk in massief grenen hout is door vacuümimpregnatie schimmelwerend en insecten dodend behandeld en voorzien van 2 luchtdichtheid dichtingen alsook aan de buitenzijde gelakt aluminium afdekprofielen en de RAL kleur 7022.

Het schrijnwerk is bekleed op alle zijden met :

❏ 2 lagen transparante vernis op waterbasis

❏ 3 lagen witte polyurethaan verf RAL 9010

❏ Het venster is voorzien van een dubbel isolerende beglazing met :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,0 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,52 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,70 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 717-1

Gootstukken ELV voor platte dakbekleding ( leien )

Gootstukken in aluminium RAL 7022 voor individuele plaatsing voor platte dakmaterialen met dubbeldekking, waarvan de dikte van de materialen 5mm niet overschrijdt.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en boven-elementen met vlakke zijdelingse elementen alsook waterprofiel om lateraal via onderdak de afwatering te garanderen alsook een vlakke slab.

Gootstuk ELV Thermo voor platte dakbekleding ( leien )

Gootstuk met extra isolatiestrook in aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing voor platte dakmaterialen met dubbeldekking, waarvan de dikte van de materialen 5mm niet overschrijdt.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder-en-boven-elementen met zijdelingse elementen lateraal en bijkomend rondom werd een opvulling aangebracht met een strook polyethyleenschuim deze zit gekleefd aan de binnenzijde van het gootstuk	 alsook waterprofiel om lateraal via onderdak de afwatering te garanderen alsook een vlakke slab.

en een vlakke slab aan de onderzijde om de afwatering te garanderen.

Gootstuk ELV-N Isorama voor platte dakbekleding ( leien )

Verbreed gootstuk , in Aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing in platte dakmaterialen met  waarvan de dikte van de materialen 5 mm niet overschrijdt ( leien ).

Laat toe om een isolatieband te integreren ( dikte 20 mm tot 22 mm) voor de hele omtrek van het venster.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en boven-elementen met zijdelingse elementen waarbij lateraal, boven en onderaan een vrije ruimte bestaat om een isolatiemateriaal zoals houtvezel, geëxtrudeerd polystyreen ….met een maximum dikte van 22 mm in te bouwen,een waterprofiel voor de onderdakbedekking is ook voorzien alsook een vlakke slab.

Voorzien om te plaatsen met isolerende kader in houtvezel.

Gootstuk ELJ, meer ingebouwd voor platte dakbedekking ( leien )

Gootstuk in aluminium RAL 7022 voor individuele dieper ingebouwde plaatsing (-3cm) in platte dakmaterialen met dubbeldekking.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en boven-elementen met zijdelingse elementen en een water afwijzingsprofiel voor de onderdakbedekking en vlakke slab.

Gootstuk ELJ-T Thermo, meer ingebouwd, voor platte dakbedekking ( leien )

Gootstuk met versterkte isolatieband, in Aluminium RAL 7022, voor individuele dieper ingebouwde plaatsing (-3cm) in platte dakmaterialen met overlapping, waarvan de dikte van de materialen 5mm net overschrijdt  ( leien ).

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en boven-elementen met zijdelingse elementen waarbij lateraal, boven en onderaan een vrije ruimte bestaat om een isolatiemateriaal zoals houtvezel, geëxtrudeerd polystyreen ….met een maximum dikte van 22 mm in te bouwen, een waterprofiel voor de onderdakbedekking is ook voorzien alsook een vlakke slab.

Gootstuk ELJ-N Isorama, dieper ingebouwd, voor vlakke dakbedekking

Verbreed gootstuk , in Aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing dieper ingebouwde plaatsing ( -3cm ) in platte dakmaterialen met dubbeldekking waarvan de dikte van de materialen max. van 2X5 mm.

Laat  toe om een isolatieband te integreren ( dikte 20 mm tot 22 mm) voor de hele omtrek van het venster.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en boven-elementen met zijdelingse elementen waarbij lateraal, boven en onderaan een vrije ruimte bestaat om een isolatiemateriaal zoals houtvezel, geëxtrudeerd polystyreen ….met een maximum dikte van 22 mm in te bouwen, een waterprofiel voor de onderdakbedekking is ook voorzien alsook een vlakke slab.

Voorzien om te plaatsen met isolerende kader in houtvezel.

Gootstuk EHV-A voor gegolfde dakbekleding ( pannen )

Gootstuk in Aluminium RAL 7022  voor individuele plaatsing in geprofileerde dakbedekking, waarvan de totale profielhoogte 90mm niet overschrijdt of voor platte pannen met sluiting.

Samenstelling van het gootstuk :

Eén onder-element( slab ) met aluminium plooien, twee zijdelingse elementen met gootje voor waterafvoer en dichtingsmousse, een boven-element met afwateringsgoot en dichtingsmousse, bevestigingsonderdelen en een waterafvoerprofiel voor de onderdakbedekking.

Gootstuk EHV-AT Thermo voor gegolfde dakbedekking ( pannen )

Gootstukken met versterkte isolatieband in Aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing in geprofileerde dakbedekking, waarvan de totale profielhoogte 90mm niet overschrijdt of voor platte pannen met sluiting.

Samenstelling van het gootstuk :

Gootstuk met extra isolatiestrook in aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing voor platte dakmaterialen met dubbeldekking, waarvan de dikte van de materialen 5mm niet overschrijdt.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder-en-boven-elementen met zijdelingse elementen lateraal en dichtingsmousse, bijkomend rondom werd een opvulling aangebracht met een strook polyethyleenschuim deze zit gekleefd aan de binnenzijde van het gootstuk	 alsook een waterafvoerprofiel om lateraal via onderdak de afwatering te garanderen.

Gootstukken EHV-AN Isorama voor gegolfde dakbekleding ( pannen )

Verbreed gootstuk , in Aluminium RAL 7022, voor individuele plaatsing in platte dakmaterialen met  waarvan de dikte van de materialen 5 mm niet overschrijdt ( leien ).

Laat toe om een isolatieband te integreren ( dikte 20 mm tot 22 mm) voor de hele omtrek van het venster.

Samenstelling van het gootstuk :

Platte onder- en bovenelementen met zijdelingse elementen en dichtingsmousse waarbij lateraal boven en onderaan een vrije ruimte bestaat om een isolatiemateriaal zoals houtvezel, geëxtrudeerd polystyreen ….met een maximum dikte van 22 mm in te bouwen,een waterafvoerprofiel om lateraal via het onderdak de afwatering te garanderen.

Voorzien om te plaatsen met isolerende kader in houtvezel.

Gootstukken EGV voor vlakke overlappende dakbedekking ( pannen zonder sluiting )

Gootstukken in Aluminium RAL 7022 voor individuele plaatsing in platte dakbedekking zonder sluiting.

Samenstelling van het gootstuk :

Een plat onder-element met zijdelingse elementen en dichtingsmousse, in verband aangebracht, een boven-element met een kleine verhoging en een waterafvoerprofiel om lateraal via het onderdak de afwatering te garanderen.

Gootstuk EUV/B, voor plaatsing in combinatie met gevelelementen en gegolfde materialen (pannen )

Gootstuk in Aluminium RAL 7022  voor gecombineerde plaatsing van een dakvenster met een gevelelement aangepast aan de gebruikte dakbedekking alsook voor platte pannen met dubbelsluiting.

Samenstelling van het gootstuk :

Een boven-element met een kleine verhoging ; zijdelingse elementen met gootje voor waterafvoer, een verbindingselement met gootje, zijdelingse verlengingsprofielen van 120cm voor uitstekende daken, bevestigingsschroeven en een waterafvoerprofiel voor de onderdakbedekking alsook afwerkingsprofielen voor het gevelelement.

Gootstukken EUV-L/B, voor plaatsing met gevelelement en platte dakbekleding (leien )

Gootstuk in Aluminium RAL 7022  voor gecombineerde plaatsing van een dakvenster met een gevelelement aangepast aan de gebruikte dakbedekking met dubbele dekking.

Samenstelling van het gootstuk :

Een boven-element met een kleine verhoging ; zijdelingse elementen met gootje voor waterafvoer, een verbindingselement met gootje, zijdelingse verlengingsprofielen van 120cm voor uitstekende daken, bevestigingsschroeven en een waterafvoerprofiel voor de onderdakbedekking alsook afwerkingsprofielen voor het gevelelement.

Gootstuk EFW/EFS met opstand, voor plaatsing op platdak met waterdicht membraan

Het gootstuk en de verhoging worden gebruikt voor een plaatsing van een tuimeldakvenster in een plat dak met een dakhelling van 0° tot 15°. Hellende opstand van 15° of 25°voor plat dak, en dit voor de plaatsing van een tuimeldakvenster in een plat dak (EFW 15°) of van een rookafvoervenster  (EFS 25°) op een platdak met dichtingsmembraan.

Samenstelling van het gootstuk :

Geïsoleerde opstand in hout die de verbinding maken met dakbedekking ( membraan ).

Onderdakkraag XDP

Geleverd met isolatieflappen die worden aangebracht bij de plaatsing van de onderdakkraag. Tussen het vaste kader en de dakconstructie voor een aansluiting met een soepel onderdak.

Onderdakkraag zorgt voor de winddichte verbinding met het onderdak en voor een correcte lekwaterafvoer.

Dampschermkraag XDS

Zorgt voor een gemakkelijke en snelle verbinding van het dakvenster en het dampscherm aan de binnenzijde.

De kraag komt overeen met de afmeting van het venster en kan in vorm en in diepte gemakkelijk aangepast worden.

Isolerende kader XWT

In polyethyleen vervaardigde isolatiekader zorgt voor een ideale thermische isolatie rond het venster en voorkomt koudebruggen.

Het isolerend kader wordt geïnstalleerd aan de buitenzijde van het dakvenster tussen de dak opening en kader onder het gootstuk.

Isolerende kader XTI

Isolerende kader uit houtvezels voor een performante isolatie rondom het venster. Geplaatst op de kader van het venster tot op de bovenzijde van het kader. De montage gebeurd aan de hand van een verbreed gootstuk ( Isorama ) en deze is onontbeerlijk.

Totale hoogte van het isolerend kader : 25 cm.

Het kader is ook voorzien van een band met 2 kleefstroken voor de aansluiting van het dampscherm aan de binnenzijde.

Binnenbekleding XLW-F et XLW-P

Geprefabriceerde bekleding wit gekleurd die dienst doet als binnenafwerking tussen het venster en binnenwand van de ruimte.

Twee versies : voor dakvensters in hout (XLW-F en in PVC (XLW-P).

Mogelijkheid om deze aan te passen volgens alle hoeken van afwerking.

Onzichtbare bevestiging van de omlijstingen.

.

Buitentoebehoren

Manuele buitenzonwering AMZ

Buitenzonwering is gemaakt van geplastificeerde glasvezel en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Beschikt over microperforaties waardoor het zicht naar buiten nog mogelijk is.

De aluminium cassette waarin het doek zit wordt bovenop het venster geplaatst.

Het doek klikt vast achter een twee haakjes onderaan de buitenkant van de raamvleugel.

Beschikbaar in verschillende kleuren van doeken met twee type transparantie.

Iedere buitenzonwering beschikt over een bediening stok van 1 meter lang.

Buitenzonwering rolgordijn elektrisch AMZ Z-Wave

Elektrisch rolgordijn als buitenzonwering met motor van 12V DC, en aan te sluiten aan een geschakelde voeding 230V AC/12V DC,

Reeds voorzien op het venster of apart te voorzien.

Elektrische bediening via een afstandsbediening geleverd met het rolgordijn.

Het micro geperforeerde doek is gemaakt in glasvezels resistent tegen weersomstandigheden en zorgt hierbij ook voor een gedeeltelijk zicht naar buiten toe.

De opgerolde rolkast en de zijgeleiders zijn te bevestigen op de afdekprofielen van het venster.

Het geperforeerde micro doek kan in een vaste positie staan naar keuze van boven tot onder.

De laterale zijgeleiders garanderen een goed werking van het rolgordijn.

De zijgeleiders en de rolkast zijn gelakt in RAL 7022

Verschillende kleuren van doeken zijn mogelijk.

Buitenzonwering rolgordijn elektrisch AMZ Electro-230

Elektrisch rolgordijn als buitenzonwering met 230V AC motor.

Elektrische besturing via wandschakelaar of externe controle systeem.

Het micro geperforeerde doek is gemaakt in glasvezels resistent tegen weersomstandigheden en zorgt hierbij ook voor een gedeeltelijk zicht naar buiten toe.

De opgerolde rolkast en de zijgeleiders zijn te bevestigen op de afdekprofielen van het venster.

Het geperforeerde micro doek kan in een vaste positie staan naar keuze van boven tot onder.

De laterale zijgeleiders garanderen een goed werking van het rolgordijn.

De zijgeleiders en de rolkast zijn gelakt in RAL 7022

Verschillende kleuren van doeken zijn mogelijk.

Buitenzonwering rolgordijn elektrisch AMZ-E KNX ready

Elektrisch rolgordijn als buitenzonwering met 24V DC motor.

Elektrische besturing via een extern domotica systeem.

Het rolgordijn is speciaal voorbereid voor installatie op een domotica systeem.

Het micro geperforeerde doek is gemaakt in glasvezels resistent tegen weersomstandigheden en zorgt hierbij ook voor een gedeeltelijk zicht naar buiten toe.

De opgerolde rolkast en de zijgeleiders zijn te bevestigen op de afdekprofielen van het venster.

Het geperforeerde micro doek kan in een vaste positie staan naar keuze van boven tot onder.

De laterale zijgeleiders garanderen een goed werking van het rolgordijn.

De zijgeleiders en de rolkast zijn gelakt in RAL 7022

Verschillende kleuren van doeken zijn mogelijk.

Buitenzonwering rolgordijn elektrisch AMZ Solar

Elektrisch rolgordijn als buitenzonwering met 12V DC motor.

Rolluik met een motor functie op basis van zonne-energie ( fotovoltaïsche cellen ).

Uitgerust met accu en bediend en afstandsbediening (inclusief voorprogrammatie).

Het micro geperforeerde doek is gemaakt in glasvezels resistent tegen weersomstandigheden en zorgt hierbij ook voor een gedeeltelijk zicht naar buiten toe.

Mogelijkheid om het raam gedeeltelijk te openen met gesloten rolgordijn.

De opgerolde rolkast en de zijgeleiders zijn te bevestigen op de afdekprofielen van het venster.

Het geperforeerde micro doek kan in een vaste positie staan naar keuze van boven tot onder.

De laterale zijgeleiders garanderen een goed werking van het rolgordijn.

De zijgeleiders en de rolkast zijn gelakt in RAL 7022

Verschillende kleuren van doeken zijn mogelijk.

Elektrisch rolluik ARZ Z-Wave

Rolluik met motor van 12V DC, aangesloten op een voedingstransformator van 230/12V DC.

Elektrische bediening via een afstandsbediening geleverd met het rolluik.

Mogelijkheid om gedeeltelijk het raam te openen indien rolluik gesloten.

De cassette waarin het rolluik oprolt wordt bovenaan de buitenkant van het dakvenster bevestigd.

Twee zijgeleiders garanderen de goede werking van het rolluik en waarbij in om het even welke positie kan geschoven worden.

Zijdelingse geleiders en de cassette waarin het rolluik oprolt zijn gelakt in RAL 7022.

De lamellen van het rolluik in aluminium zijn bijkomend geïsoleerd met polyurethaan schuim en ook beschikbaar in licht grijs.

Elektrisch rolluik ARZ Electro 230V

Elektrisch rolluik met motor van 230V AC.

Besturing via wandschakelaar of externe controle systeem.

Mogelijkheid om gedeeltelijk het raam te openen indien rolluik gesloten.

De cassette waarin het rolluik oprolt wordt bovenaan de buitenkant van het dakvenster bevestigd.

Twee zijgeleiders garanderen de goede werking van het rolluik en waarbij in om het even welke positie kan geschoven worden.

Zijdelingse geleiders en de cassette waarin het rolluik oprolt zijn gelakt in RAL 7022.

De lamellen van het rolluik in aluminium zijn bijkomend geïsoleerd met polyurethaan schuim en ook beschikbaar in licht grijs.

Elektrisch rolluik ARZ-A KNX ready

Elektrisch rolluik als buitenzonwering met 24V DC motor.

Elektrische besturing via een extern domotica systeem.

Het rolluik is speciaal voorbereid voor installatie op een domotica systeem.

Mogelijkheid om gedeeltelijk het raam te openen indien rolluik gesloten.

De cassette waarin het rolluik oprolt wordt bovenaan de buitenkant van het dakvenster bevestigd.

Twee zijgeleiders garanderen de goede werking van het rolluik en waarbij in om het even welke positie kan geschoven worden.

Zijdelingse geleiders en de cassette waarin het rolluik oprolt zijn gelakt in RAL 7022.

De lamellen van het rolluik in aluminium zijn bijkomend geïsoleerd met polyurethaan schuim en ook beschikbaar in licht grijs.

Rolluik met zonne-energie ARZ Solar

Elektrisch rolluik met een motor van 12V DC die werkt op basis van zonne-energie ( fotovoltaïsche cellen ).

Uitgerust met accu en bediend met een afstandsbediening meegeleverd (inclusief voorprogrammatie).

Mogelijkheid om het raam gedeeltelijk te openen met gesloten rolluik.

De cassette waarin het rolluik oprolt wordt bovenaan de buitenkant van het dakvenster bevestigd.

Twee zijgeleiders garanderen de goede werking van het rolluik en waarbij in om het even welke positie kan geschoven worden.

Zijdelingse geleiders en de cassette waarin het rolluik oprolt zijn gelakt in RAL 7022.

De lamellen van het rolluik in aluminium en bijkomend geïsoleerd met polyurethaan schuim en ook beschikbaar in licht grijs.

Binnentoebehoren

Jaloezieën manueel AJP

Venetiaanse jaloezie met aluminium lamellen.

Bediening manueel aan de hand van koordjes en kan in iedere laterale positie geschoven worden.

Lamellen zijn regelbaar tuimelend aan de hand van een kleine bedieningsstok.

De cassette waar de lamellen in schuiven en de zijdelingse geleiders zijn gemaakt uit aluminium.

Lamellen zijn in verschillende kleuren beschikbaar.

Jaloezieën elektrisch AJP Z-Wave

Venetiaanse jaloezie met aluminium lamellen.

Werkt met een elektrische motor van 12V DC (aangesloten op een transformator van 230V AC/12V DC) en wordt bediend met een meegeleverd bedieningspaneel op afstand.

Lamellen zijn regelbaar tuimelend aan de hand van een kleine bedieningsstok.

De cassette waar de lamellen in schuiven en de zijdelingse geleiders zijn gemaakt uit aluminium.

Lamellen zijn in verschillende kleuren beschikbaar.

Rolgordijn manueel met haken ARS

Rolgordijn met lichtdoorlatende doek.

Handmatige bediening en kan in verschillende posities worden vastgemaakt achter zijdelingse haakjes lateraal.

Het rolgordijn is opgerold in een aluminium cassette.

Doeken beschikbaar in verschillende kleuren en transparantie gradatie.

Rolgordijn manueel met zijgeleiders ARP

Rolgordijn met lichtdoorlatende doek.

Handmatige bediening en kan in elke positie geplaatst worden aan de hand van zijgeleiders.

Het rolgordijnkast en zijgeleiders zijn beschikbaar in aluminium ❏ naturel of ❏ wit.

Doeken beschikbaar in verschillende kleuren en decoraties.

Rolgordijn met elektrische bediening ARP Z-Wave

Rolgordijn met lichtdoorlatende doek.

Werkt met een elektrische motor van 12V DC (aangesloten op een transformator van 230V AC/12V DC) en wordt bediend met een meegeleverd bedieningspaneel op afstand.

Het rolgordijn kan in iedere positie geschoven worden aan de hand van laterale zijgeleiders.

Het rolgordijnkast en zijgeleiders zijn beschikbaar in aluminium ❏ naturel of ❏ wit.

Doeken beschikbaar in verschillende kleuren en decoratie.

Rolgordijn manueel bijna volledig verduisterend ARF

Rolgordijn haast volledig verduisterend.

Het rolgordijn kan in iedere positie geschoven worden aan de hand van laterale zijgeleiders.

Het rolgordijnkast en zijgeleiders zijn beschikbaar in aluminium ❏ naturel of ❏ wit.

Doeken beschikbaar in verschillende kleuren en decoratie.

Rolgordijn elektrisch bijna volledig verduisterend ARF Z-Wave

Rolgordijn haast volledig verduisterend.

Werkt met een elektrische motor van 12V DC (aangesloten op een transformator van 230V AC/12V DC) en wordt bediend met een  bedieningspaneel op afstand.

Het rolgordijn kan in iedere positie geschoven worden aan de hand van laterale zijgeleiders.

Het rolgordijnkast en zijgeleiders zijn beschikbaar in aluminium ❏ naturel of ❏ wit.

Doeken beschikbaar in verschillende kleuren en decoratie.

Muggengaas manueel AMS

Muggengaas met  een microperforatie doek in geplastificeerde glasvezel.

Zorgt ervoor dat men nog gedeeltelijk lichtdoorlatend is en zicht naar buiten toe nog mogelijk blijft.

Handmatige bediening aan de hand van laterale zijgeleider.

De cassette waar het muggengaas in rolt en de zijdelingse geleiders zijn gemaakt uit aluminium en de rolkast wordt aan de binnenzijde op de muur gemonteerd boven het venster.

Het rolgordijnkast en zijgeleiders zijn beschikbaar in aluminium ❏ naturel of ❏ wit.

Toebehoren in optie

Manuele bedieningsstok  ZST

Uitschuifbare bedieningsstok in aluminium en hiermee kan de handgreep van een dakvenster manueel bediend worden alsook rolgordijnen en jaloezieën geschoven worden.

Lengte 119 cm en uitschuifbaar tot 218 cm.

Optioneel is een verlengstuk verkrijgbaar tot 330cm.

Bedieningsstok voor buitenzonwering ZSZ

Bedieningsstok met een lengte van 150 cm in aluminium.

Geschikt voor de bediening van een buitenzonwering.

Handgreep met slot ZBL

Het slot maakt het mogelijk om een dakvenster te vergrendelen en kan dienst doen als kinderbeveiliging.

In ontgrendelde toestand laat het slot alle mogelijke bewegingen van het dakvenster toe.

Mogelijkheid om de handgreep te blokkeren met sleutel met 2 ventilatie posities.

Elektrische bediening

Bedieningssysteem SHVE voor rook-en warmteafvoer FSP (conform norm S 21-208-3 et NBN EN 12101-2-ANB)

Bedieningssysteem rook- en warmteafvoer met 24V motor, zorgt voor ontroking en ventilatie.

Bedieningskit bestaat uit 1 beheercentrale en 1 drukknop « breek het glas » met bedieningsknop voor het openen en sluiten van het raam  (door de brandweer).

Optie voor de ontrokingsluik , Automatische opening via rookdetectie of thermische weerstand is mogelijk.

Voorzien van accu in geval van nood om de werking te garanderen in geval van stroomuitval.

Mogelijk om een verluchtingsknop of regenmelder aan te sluiten op de centrale met voorrang voor de rook-en warmteafvoer.

Opties voor de ontroking :

❏ Rookdetector voor automatische opening

❏ Thermische detector 70° voor automatische opening

❏ Drukknop voor openen en sluiten

Opties voor de verluchting :

❏ Drukknop voor verluchting

❏ Regenmelder

Type besturingscentrale :

❏ Centrale 2,5 A (voor 1 rook- en warmteafvoer dakvenster), met drukknop  « breek het glas » en ingebouwde verluchtingsknop ( vooraf geïnstalleerd in het fabriek).

❏ Centrale 2,5 A (voor 1 rook- en warmteafvoer dakvenster), met drukknop « breek het glas » aparte (bekabeling tussen centrale  drukknop moet door een geregistreerde elektricien gebeuren), in optie drukknop voor de verluchting.

❏ Centrale 5 A ( voor 2 rook- en warmteafvoer dakvensters), met drukknop « breek het glas » en ingebouwde verluchtingsknop (vooraf geïnstalleerd in het fabriek).

❏ Centrale 5 A (voor 2 rook- en warmteafvoer dakvensters), met drukknop « breek het glas » aparte (bekabeling tussen centrale  drukknop moet door een geregistreerde elektricien gebeuren), in optie drukknop voor de verluchting.

Kettingmotor 15V ZWS12

kettingmotor 15 V in een witte contactdoos voor het openen van uitzet-tuimeldakvensters.

Gemonteerd op de raamkozijn onderaan.

Karakteristieken :

- Koers van de ketting 240 mm

- Verbruik 0,36 A

- Druk-/trekkracht 200N

- Snelheid 0,7 mm/s

- Aansluitkabel : 2 x 0,75 mm² (0,4 mc)

- Afmeting motorblok : 262 x 47 x 33,5 mm

Kettingmotor 230V ZWS230

kettingmotor 230 V in een witte contactdoos voor het openen van uitzet-tuimeldakvensters.

Gemonteerd op de raamkozijn onderaan.

Karakteristieken :

- Koers van de ketting 360 mm

- Verbruik 0,12 A

- Druk-/trekkracht 200N

- Snelheid 0,7 mm/s

- Aansluitkabel : 2 x 0,75 mm² (0,4 mc)

- Afmeting motorblok : 262 x 47 x 33,5 mm

Geschakelde voeding ZZ60

Geschakelde voeding 230V AC-15V DC/4A/60W voor maximum 3 motoren.

Voorzien om te monteren op rail in een elektriciteitskast  volgens DIN TS-35/7,5 of 15.

Manuele spanningsregeling mogelijk DC : 13,5V DC en 16,5V DC

Geschakelde voeding ZZ60h

Geschakelde voeding 230V AC -15V DC/4A/60W voor maximum 3 motoren.

Voorzien om te installeren in de nabijheid van het dakvenster.

Draadloze wandschakelaar ZWK10

Afstandsbediening voor inbouw in wanden, voor de bediening aan de hand van radiofrequentie voor maximum 10 afzonderlijke motorgroepen of één of meerder producten.

Met 2 pillen AAA 1,5V – LR03 niet herlaadbaar.

Afstandsbediening ZWP10

Afstandsbediening,  voor de bediening aan de hand van radiofrequentie voor maximum 10 afzonderlijke motorgroepen of één of meerder producten. Wandhouder bijgeleverd voor de afstandsbediening.

Met 2 pillen AAA 1,5V – LR03 niet herlaadbaar.

Weermodule ZWMP

Weermodule voor de detectie van regen en wind.

Automatisch afsluiten van de motor in geval van regen of wind.

Ingang spanning 230V AC

Domoticamodule ZWMA

Domotica-module laat toe om maximum 4 draden aan de potentiaalvrije contacten van een ander domotica-systeem te verbinden.

Hierdoor kunnen max.4 afzonderlijke motorgroepen van één of meerdere producten draadloos bestuurd worden.

Regenmelder ZRD

Deze regenmelder wordt buiten in de nabijheid van het dakvenster gemonteerd of op een rolluik voor aansluiting op een weermodule.

Aansluitkabel  3 x 0,25 mm², 5 m kabel zijn geleverd met de regenmelder.

Windmelder ZWD

Deze windmelder wordt in de nabijheid van het dakvenster gemonteerd voor aansluiting op een weermodule.

Aansluitkabel 2 x 0,25 mm², 5 m kabel zijn geleverd met de windmelder.