LASTENBOEKTEKSTEN

Beschrijving platdakvensters, aansluitingen en toebehoren

Ramen, gootstukken en toebehoren voor platte daken

09-2016

Vast venster DXC-C voor plat dak, met transparante lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, in vaste versie zonder de mogelijkheid om deze te openen – geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) met meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel helder in polycarbonaat.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,577 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Vast venster DXC-M voor plat dak, met opaal lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, in vaste versie zonder de mogelijkheid om deze te openen – geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) met meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel opaal in polycarbonaat.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,219 volgens EN 1876 :2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Manuele vensteropening DMC-C voor plat dak, met transparante lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, manueel opengaande uitvoering met spindel – ( openingslengte 310mm )  met telescopische bedieningsstok en geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) met meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel helder in polycarbonaat.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,577 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Manuele vensteropening DMC-M voor plat dak, met opaal lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, manueel opengaande uitvoering met spindel – ( openingslengte 310mm )  met telescopische bedieningsstok en geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) met meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel opaal in polycarbonaat.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,219 volgens EN 1876 :2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Elektrisch opengaand venster DEC-C voor plat dak, met transparante lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, elektrische opengaande uitvoering en geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel helder in polycarbonaat.

Elektrische uitrusting : Kettingmotor, onzichtbaar gemonteerd, daarentegen wel bereikbaar in het profiel van de vleugel, geschakelde voeding 15V DC, afstandsbediening, regenmelder en voorbekabeld voor verduisteringsgordijnen en buiten zonnewering.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,577 volgens EN 410

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

❏ Het venster is uitgerust met een 4-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing 4 mm gehard met levenslange garantie tegen hagelschade.

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glasbladen met  2 films van PVB - conform norm NBN S 23-002)  met coating lage emissiviteit.  Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraakvertragend volgens EN 356 ).

Glas waarde Ug 0,3 W/m²K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,72 W/m²K volgens EN ISO 12567-2 EN 0,55 W/m²K volgens 1873:2005

Zonne factor g 0,211 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,486 volgens EN 410

Akoestische reductie 36 dB ( -1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Elektrisch opengaand venster DEC-M voor plat dak, met opaal lichtkoepel in polycarbonaat

Dakvenster voor platte daken met bolvormige lichtkoepel, elektrische opengaande uitvoering en geschikt voor een dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamer profielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Bovenste lichtkoepel opaal in polycarbonaat.

Elektrische uitrusting : Kettingmotor, onzichtbaar gemonteerd, daarentegen wel bereikbaar in het profiel van de vleugel, geschakelde voeding 15V DC, afstandsbediening, regenmelder en voorbekabeld voor verduisteringsgordijnen en buiten zonnewering.

❏ Het venster is uitgerust met dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,219 volgens EN 1876 :2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

❏ Het venster is uitgerust met een 4-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing 4 mm gehard met levenslange garantie tegen hagelschade.

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glasbladen met  2 films van PVB - conform norm NBN S 23-002)  met coating lage emissiviteit.  Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraakvertragend volgens EN 356 ).

Glas waarde Ug 0,3 W/m²K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,72 W/m²K volgens EN ISO 12567-2 EN 0,55 W/m²K volgens 1873:2005

Zonne factor g 0,211 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,159 volgens EN 1876:2005

Akoestische reductie 36 dB ( -1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Vast venster DXF voor plat dak, met vlak boven glas

Platdakvenster met vlakke afwerking in glas, in vaste uitvoering zonder mogelijkheid om deze te openen – plaatsing in een minimum hellingsgraad van 2°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

De venstervleugel is voorzien van een buitenkader in aluminium zwart ( RAL 9005).

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,43 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,54 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 34 dB (-1,-4) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

❏ Het venster is uitgerust met een 4-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 10mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,3 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,64 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,38 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,49 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 33 dB (-1,-3) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Manuele vensteropening DMF voor plat dak, met vlak boven glas

Platdakvenster met vlakke afwerking in glas, manueel opengaande uitvoering met spindel – ( openingslengte 310mm )  met telescopische bedieningsstok- plaatsing in een minimum hellingsgraad van 2°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

De venstervleugel is voorzien van een buitenkader in aluminium zwart ( RAL 9005).

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,43 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,54 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 34 dB (-1,-4) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

❏ Het venster is uitgerust met een 4-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 10mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,3 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,64 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,38 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,49 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 33 dB (-1,-3) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Venster elektrische opengaande DEF voor plat dak, met vlak boven glas

Platdakvenster met vlakke afwerking in glas, elektrisch opengaande-plaatsing in een minimum hellingsgraad van 2°.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

De venstervleugel is voorzien van een buitenkader in aluminium zwart ( RAL 9005).

Elektrische uitrusting : Kettingmotor, onzichtbaar gemonteerd, daarentegen wel bereikbaar in het profiel van de vleugel, geschakelde voeding 15V DC, afstandsbediening, regenmelder en voorbekabeld voor verduisteringsgordijnen en buiten zonnewering.

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,43 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,54 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 34 dB (-1,-4) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

❏ Het venster is uitgerust met een 4-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 10 mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 10mm gevuld met Krypton gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 12 mm gevuld met Krypton gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,3 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,64 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,38 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,49 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 33 dB (-1,-3) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Rook-en warmteafvoer DSC-C2 voor plat dak, met transparante lichtkoepel in polycarbonaat

Venster voor plat dak met lichtkoepel, elektrisch gemotoriseerde openingssysteem voor rookafvoer – dakhelling tussen 0° en 15°

Venster conform aan de norm NBN EN 12101-2

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

De opstand heeft een hoogte van 300 mm.

Bovenste lichtkoepel helder in polycarbonaat

Elektrische uitrusting : Schaarsysteem met 2 motoren 24V, verborgen gemonteerd in de opstand, aan te sluiten op een besturingscentrale voor rookafvoer. De vleugel opent verticaal op de 4 hoeken tot een hoogte van 500 mm.

❏ Het venster is uitgerust met een dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 1,2 W/m² K volgens EN 12567-2 en EN 10077

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,219 volgens EN 1876:2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Rook-en warmteafvoer DSF voor plat dak, met vlak boven glas

Venster voor plat dak met vlak glas, elektrisch gemotoriseerde openingssysteem voor rookafvoer – dakhelling tussen 0° en 15°

Venster conform aan de norm NBN EN 12101-2

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

De opstand heeft een hoogte van 300 mm.

Elektrische uitrusting : Schaarsysteem met 4 motoren 24V, verborgen gemonteerd in de opstand, aan te sluiten op een besturingscentrale voor rookafvoer. De vleugel opent verticaal op de 4 hoeken tot een hoogte van 500 mm.

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,43 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,54 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 34 dB (-1,-4) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Beloopbaar venster DXW voor plat dak, met vlak boven glas

Beloopbaar venster met vlak boven glas voor plat dak, in vaste versie niet opengaand - dakhelling tussen 0° en 15°, boven glas aligneren met de terrastegels of beplanking.

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Voorzien van een buitenkader bovenaan in aluminium zwart ( RAL 9005).

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend en voldoet aan mechanische resistenties :

Verstevigde buiten beglazing 888.44 ( 3 glas bladen gehard met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit- met een levenslange garantie tegen hagelschade.

Tussenruimte van 16 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 66.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB tussen de glasbladen-conform norm NBN S 23-002 ).

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,35 volgens EN 1279-5+A2:2010

Bovenste beglazing is beloopbaar met anti-slip en krasbestendig loopvlak.

Wind weerstand : Klasse C5/B5

Waterbestendigheid : E900

Luchtdichtheid : Klasse 4

Daktoegang DRC voor plat dak, met transparante lichtkoepel in polycarbonaat

Daktoegang voor plat dak met lichtkoepel, manuele opening tot een hoek van 80°- helingsgraad tussen 0° en 15°.

Venster conform aan de norm NBN EN 12101-2

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Specifieke uitrusting : ingebouwde gasdrukveren voor een comfortabele opening en veiligheidsgrendel in volledig openstaande positie.

Afsluiting aan de hand van een hendel in 2 standen.

Bovenste lichtkoepel helder in polycarbonaat

❏ Het venster is uitgerust met een dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Urc, ref 0,88 W/m² K volgens EN 1873:2014

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,577 volgens EN 1876:2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Daktoegang DRC voor plat dak, met opaal lichtkoepel in polycarbonaat

Daktoegang voor plat dak met bolvormige lichtkoepel, manuele opening tot een hoek van 80°- helingsgraad tussen 0° en 15°.

Venster conform aan de norm NBN EN 12101-2

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Specifieke uitrusting : ingebouwde gasdrukveren voor een comfortabele opening en veiligheidsgrendel in volledig openstaande positie.

Afsluiting aan de hand van een hendel in 2 standen.

Bovenste lichtkoepel opaal in polycarbonaat

❏ Het venster is uitgerust met een dubbel beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 4mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 14 mm gevuld met Argon gas

Binnen beglazing in gelaagd glas 33.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 1,1 W/m² K volgens EN 673

Globaal thermisch coëfficiënt Urc, ref 0,88 W/m² K volgens EN 1873:2014

Zonne factor g 0,435 volgens EN 410

Lichttransmissie tv 0,219 volgens EN 1876:2005

Akoestische reductie 35 dB (-1,-3) volgens EN ISO 10140-2

Daktoegang DRF voor plat dak, met vlak boven glas

Daktoegang voor plat dak met vlak glas,, manuele opening tot een hoek van 80°- helingsgraad tussen 0° en 15°.

Venster conform aan de norm NBN EN 12101-2

Constructie : Geëxtrudeerd profiel in witte PVC  (zichtbare zijde) meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van gestabiliseerd calcium-zink (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opstand opgevuld met isolerende EPS om de thermische prestaties te verbeteren.

PVC profielen met hoge resistentie tegen zuren alsook zwakke vochtabsorptie.

Voorzien van een buitenkader bovenaan in aluminium zwart ( RAL 9005).

Specifieke uitrusting : ingebouwde gasdrukveren voor een comfortabele opening en veiligheidsgrendel in volledig openstaande positie.

Afsluiting aan de hand van een hendel in 2 standen.

❏ Het venster is uitgerust met een 3-lagige beglazing super energiebesparend :

Buiten beglazing van 6 mm in gehard glas met een levenslange garantie tegen hagelschade

Tussenruimte van 18 mm gevuld met Argon gas.

Tussenliggende beglazing van 4 mm in gehard glas.

Tussenruimte van 18mm gevuld met Argon gas.

Binnen beglazing in gelaagd glas 44.2 ( 2 glas bladen met 2 foliën in PVB- conform norm NBN S 23-002 ) met lage coating emissiviteit-Veiligheidsglas aan de binnenzijde klasse P2A ( inbraak vertragend volgens EN 356 )

Glas waarde Ug 0,5 W/m² K volgens EN 1279-5+A2:2010

Globaal thermisch coëfficiënt Uw 0,70 W/m² K volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Zonne factor g 0,43 volgens EN 1279-5+A2:2010

Lichttransmissie tv 0,54 volgens EN 1279-5+A2:2010

Akoestische reductie 38 dB (-1,-3) volgens EN 14351-1:2006+A1:2010

Montage toebehoren

Opstand kader XRD

Geïsoleerde kader, hoogte 150 mm, voor platdakvensters –  toegelaten dakhelling tussen 0 en 15°.

Constructie : Geëxtrudeerde profielen in PVC  met meerkamerprofielen, samengesteld uit granulaten op basis van stabilisatoren calcium-zink  (loodvrij) en gelast in de vier hoeken.

Opgevuld met isolatie EPS om de thermische waarden te verbeteren.

PVC profielen zeer bestendig tegen zuren en alsook een zwakke vochtabsortie .

Mogelijkheid om 2 opstanden op elkaar te monteren.

Gordijnen en zonwering

Verduisteringsgordijnen manueel ARF/D

Gordijnen nagenoeg volledig verduisterend.

Manuele bediening.

Traploos regelbaar via zijgeleiders.

Gordijnkast met oprolsysteem en zijgeleiders lateraal in aluminium ❏ naturel ❏ wit

Opaak doek beschikbaar in verschillende kleuren en decoratie.

Verduisteringsgordijn elektrisch ARF/D Z-Wave

Gordijnen nagenoeg volledig verduisterend met elektrische motor 12V DC.

Aangesloten op een voeding- transformator 230V /15V DC.

Bediening via een afstandsbediening.

Montage met speciale profielen aan de binnenzijde van het vleugelraam.

Traploos regelbaar via twee zijgeleiders.

Gordijnkast met oprolsysteem en zijgeleiders lateraal in aluminium ❏ naturel of ❏ wit .

Opaak doek beschikbaar in verschillende kleuren en decoraties.

Muggengaas manueel AMS

Muggengaas met micro geperforeerde doek in geplastificeerde glasvezels.

Gedeeltelijke doorzichtig naar buiten toe.

Manuele bediening.

Laterale zijgeleiders.

Oprol kast voor het doek gemonteerd aan de bovenzijde.

Oprolkast en zijgeleiders in geanodiseerd aluminium  ❏ naturel of ❏ wit

Doek beschikbaar in verschillende kleuren.

Buitenzonwering elektrisch AMZ/C Z-Wave ( voor platdakvensters met koepel )

Buitenzonwering elektrisch 12V DC.

Aansluiting op voeding-transformator 230V/15V DC

Bediening via een afstandsbediening.

Aan de binnenzijde speciale profielen die gemonteerd zijn op het vleugelraam onder de koepel.

Twee zijgeleiders die voor een goed werking zorgen.

Traploos instelbaar.

Doek micro-perforatie en beschikbaar in verschillende kleuren.

Buitenzonwering op zonne-energie AMZ/F Solar (voor platdakvensters met vlakke beglazing)

Elektrische buitenzonwering die functioneert via zonne-energie (fotovoltaïsche cellen).

Bediening met afstandsbediening.

Montage aan de buitenzijde aan de hand van speciale toebehoren en gemonteerd op het vlakke buitenglas.

Traploos regelbaar via twee laterale zijgeleiders

Zijgeleiders en rolkast in RAL 9005 ( zwart ).

In elke positie vastzetten.

Doek beschikbaar in verschillende kleuren en decoratie.

Optionele toebehoren

Spindel ZSD

Telescopische bedieningsstok in aluminium voor de manuele versie.

Lengte 130 cm en verstelbaar tot 303 cm ( met een interval van 28 cm)